Техническое задание на оборудование шлагбаумами дворовой территорию в центральном районе города Минска.

- Требование к проектной документации в части мест размещения шлагбаумов и их количества

предусмотреть к проектной документацией возможными местами установки шлагбаумов и камер видеонаблюдения проезды

(П-1) между жилыми домами №2–4 по ул. Кирова

(П-2) между жилыми домами №4–6 по ул. Кирова

(П-3) между жилыми домами №22–24 по ул. Свердлова

(П-4) между жилыми домами №26 по ул. Свердлова – №32 по ул. Ульяновской

(П-5) между жилыми домами №32 по ул. Ульяновской – №2 по ул. Кирова

(всего 5 шт).

Разбить мероприятия по благоустройству внутридворовой территории квартала на этапы; осуществлять этапы по мере сбора (прихода) финансовых средств:

– первой очередью установить 2 шлагбаума

(П-2) между жилыми домами №4–6 по ул. Кирова

Движение автотранспорта регулируется шлагбаумом (далее – Шлагбаум №1).

(П-5) между жилыми домами №32 по ул. Ульяновской – №2 по ул. Кирова

Движение автотранспорта регулируется шлагбаумом (далее – Шлагбаум №2).

Для исключения заторов, постоянно возникающих во дворе: установить запрет на стоянку (остановку) автомашин на участках дворовых проездов:

(У-1) жилой дом №4 по ул. Кирова, влево и вправо на 15 метров от места загрузки товаров «ЗАО Комвак»

(У-2) на 15 метров по угловому участку проезда между жилыми домами №26 по ул. Свердлова – №32 по ул. Ульяновской

(У-3) влево и вправо на 15 метров от заезда между жилыми домами №26 по ул. Свердлова – №32 по ул. Ульяновской

– вопрос об установке шлагбаумов на остальных въездах решать по мере сбора финансовых средств, с учётом необходимости; при необходимости вынести вопрос о количестве и местах установки шлагбаумов на общее собрание жителей Квартала совместно с представителями КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска», администрации Октябрьского района г. Минска. ООО «Парковочное пространство».

- Требование к оборудованию в въездной и выездной зоне.

  - Шлагбаум №1; №2. Требование к устройству.

Требование к составу изделия, технической характеристики, режима работы, гарантийных обязательств.

Тип – электрогидравлический

Температурный режим работы (- 40°C …+55 °C).

Стойкость элементов конструкции к воздействию окружающей среды

Надежность работы в условиях нестабильной электросети, резервирование электропитания в случаи отключения на время не менее 15 минут.

Разблокировка привода изделия вручную ключом в аварийных случаях (отключения питания, отказа работы по техническим причинам)

Прямоугольная стрела, длина не менее 3,8 (м)

Контроллер GSM

Фотоэлементы беспроводные (для фиксации проезда транспортного средства)

Лампа сигнальная (для предупреждения, в момент открывания и закрывания стрелы шлагбаума)

Круглосуточный режим работы

Гарантия: 12 месяца.

Примечание: шлагбаум необходим для ограничения въезда транспортных средств на дворовую территорию.

1.2. Переговорное устройство №1; №2. Требование к устройству.

Требование к составу изделия, технической характеристики, режима работы, гарантийных обязательств.

Цветная IP панель, корпус из металла, интерфейс связи Ethernet 10M/100Mbps, температурный режим -30°C …+70°C, степень защиты не ниже IP65, поддержка устройством SIP протокола.

Бокс для IP панели.

Стойка для IP вызывной панели.

Круглосуточный режим работы

Гарантия: 24 месяца.

Примечание: вызывная IP панель необходима для вызова диспетчера, который по определенным правилам предоставляет доступ лицу временно посещающим дворовую территорию в зоне въезда транспортного средства.

1.3. Видеокамера №1; №2; №3. Требование к устройству.

Требование к составу изделия, технической характеристики, режима работы, гарантийных обязательств.

Цилиндрическая уличная видеокамера 4 Мп Питание PoE (802.3af) / 12В DC Дальность ИК-подсветки от 30 м., степень защиты не ниже IP65, рабочими температурами от -40° до +60°C

Круглосуточный режим работы

Гарантия: 24 месяца.

Примечание: видеокамера используется для распознания вида и типа транспортного средства диспетчером, а также для обеспечения безопасности и сохранения оборудования шлагбаума.

Для обеспечения работы системы необходимо, телекоммуникационное оборудование, размещенное в запираемых шкафах ограничивающий доступ.

- Требование к размещению телекоммуникационного оборудования.

2.1. Шкафы телекоммуникационные №1; №2.

Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной.

Примечание: При уличном размещении шкафа необходимо предусмотреть установку нагревательного элемента с термореле (термостата).

2.2. Активное оборудование.

2.2.1. Видеорегистратор №1. Требование к устройству.

Требование к составу изделия, технической характеристики, режима работы, гарантийных обязательств.

Цифровой IP видеорегистратор, тип многозадачности видеорегистратора – пентаплекс (одновременное выполнение записи, воспроизведение, наблюдения через удаленное подключение, резервное копирование и удаленное управление), размер архива до 2-х HDD/SSD 2.5/3.5" любого объема, количество воспроизведения не менее 4- каналов, возможность расширения модуля видео аналитики, рабочий температурный режим 10...30ºС.

Круглосуточный режим работы.

Гарантия: 24 месяца.

Примечание: требование хранения видеоархива не менее 30 дней необходимо для решения спорных вопросов и обеспечения безопасности.

2.2.2. Коммутаторы сетевые №1; №2. Требование к устройствам.

Связь телекоммуникационных шкафов обеспечить по средствам ВОЛС (волоконно-оптической линией связи).

Требование к составу изделия, технической характеристики, режима работы, гарантийных обязательств.

Коммутатор сетевой №1. Минимальное количество портов RJ45 - 8 +1 SFP, гарантированная длинна линии при использовании кабеля категории 5e/6 не более 150 м. рабочий температурный режим -40...55ºС.

Круглосуточный режим работы.

Гарантия: 24 месяца.

Примечание: используется для подключения двух контроллеров шлагбаумов, двух вызывных панелей, двух видеокамер, видеорегистратора, оборудование интернет провайдера.

Требование к составу изделия, технической характеристики, режима работы, гарантийных обязательств.

Коммутатор сетевой №2. Минимальное количество портов RJ45 - 4 +1 SFP, гарантированная длинна линии при использовании кабеля категории 5e/6 не более 150 м. рабочий температурный режим -40...55ºС.

Круглосуточный режим работы.

Гарантия: 24 месяца.

Примечание: используется для подключения контроллера шлагбаума, вызывной панели, видеокамеры и подключения к коммутатору №1.

2.3. Электроснабжение. Резервные источники питания.

Требование к резервным источникам питания

Обеспечить бесперебойную работу шлагбаума при отключении основного питания – 15 минут. Обеспечить бесперебойную работу системы видеонаблюдения – 120 минут.

Круглосуточный режим работы.

Гарантия: 12 месяца.

Примечание: при отключении основного питания более 15 минут обеспечить перевод шлагбаума в режим «ПОЖАР» и при появлении основного питания перевезти в рабочий режим.

- Требование к организации движения транспортных средств.

- Средства, позволяющие открытие шлагбаумов лицами имеющие право въезда во дворовую территорию.

Радиопульт, GSM (звонок пользователя, занесенного в список разрешенного доступа).

- Требование для круглосуточной организации проезда транспорта спецслужб, коммунальных служб (МЧС РБ, МВД РБ, скорая помощь, вывоз ТБО).

Вызывная панель, подключенная к круглосуточному диспетчерскому центру. В случае невозможности связи через вызывную панель требование размещения информационного щита при въезде с указанием номера телефона круглосуточного диспетчерского центра.